Optik
Reflexion, Brechung und Abbildungen
c : Vakuum-Lichtgeschwindigkeit = 299'792'458 [m/s²]	λ : Wellenlänge [m]
u: Lichtgeschwindigkeit im Medium
h : Plancksches Wirkungsquantum = 6.6·10-34 [J·s]
Allgemeines
Frequenz: f = {c} over {%lambda} [Hz]	Brechungsindex: n = {c} over {u} [1]
Energie eines Photons: E_{photon} = h cdot f [J]
Reflexionsgesetz
ε = ε’ [°]

Brechungsgesetz
Je nach Winkel und Material wird ein Teil reflektiert und ein Teil gebrochen. Ausserdem spielt die Polarisationsrichtung eine Rolle.
sin(ε_1) cdot n_1 = sin(ε_2) cdot n_2
n1,2 = Brechungsindex von Material

Falls Medium 1 = Vakuum: sin(ε_v) = sin(ε_2) cdot n_2
#### Prisma
Minimalablenkung: ε_2 = ε_2´ [°]
Für n1 = 1 (Vakuum): n_1 = {sin({ε_2 + φ} over {2})} over {{φ} over {2}}
n_2 = n_1 {sin({φ} over {2})} over {{%delta_min + φ} over {2}} %delta_min = 2 cdot arcsin({n_2} over {n_1} sin({φ} over {2})) - φ
ε1, ε1´ = Ein- / Ausfallswinkel
φ = Scheitelwinkel
δ = Ablenkwinkel
δmin = minimaler Ablenkwinkel
Totalreflexion
Grenzwinkel: ε_g = arcsin({n_1} over {n_2}) [°]

Einfallswinkel max. 90°

#### Lichtwellenleiter
Maximaler Einfallswinkel: %alpha_1max = arcsin({n_1 cdot cos(arcsin({n_2} over {n_1}))} over {n_0})
n_0 cdot sin(%alpha_1) = n_1 sqrt{1-cos^2(%alpha_2)} = n_1 sqrt{1 - ({n_2} over {n_1})^2} = sqrt{n_1^2 - n_2^2}
Abbildungen
Abbildungsverhältnis: %beta = {B} over {G} = {b} over {g} = {b - f} over f {1} over {f} = {1} over {g} + {1} over {b}
g	= Gegenstandsweite [m]	G	= Gegenstanddgrösse [m]
b	= Bildweite [m]	B	= Bildgrösse [m]
f	= Brennweite [m]	F	= Brennpunkt

• Für sammelnde optische Bauelemente ist f > 0.
• Für zerstreuende optische Bauelemente f < 0.
• Für virtuelle Bilder ist b < 0 und B < 0.
• Für virtuelle Gegenstände ist g < 0 und G < 0.

#### Abbildungen von Spiegeln
Brennpunkt (Sphärischer Spiegel): F = {radius} over {2}

Schnittpunkt im reellen Bereich (g > f):

- Schnittpunkt nur im imaginären Bereich (g < f):

#### Abbildungen von Linsen
Abbildungsmassstab: %beta = {B} over {G}
Dioptrie: D = {1} over {f} = {1}

Linsenschleifergleichung: D = ({n_2} over {n_1} - 1)({1} over {r_1} + {1} over {r_2})
n1,2 = Brechungsindex von Material
r1,2 = Radius von Linse (recht, linke Seite)

Zerstreuungslinse: Brechungsindex negativ!
Dispersion

# Abbildungssysteme
ε : Sehwinkel [Bogenminuten | 1° = 60′]
s : normierte Betrachtungsdistanz = 25cm
Auflösung, Sehwinkel und Sehweite
Auflösung: Minimaler Winkelabstand εmin zwischen zweier Punkte, welche noch unterschieden werden können.
Sehschärfe: S = {1} over {ε_min} [1/arcmin]
Menschliche Sehschärfe ca. 1′

Sehweite = Distanz, in der ein Gegenstand noch scharf gesehen werden kann.
Brillen
Weitsichtigkeit: Das Auge ist zu kurz. Die Strahlen schneiden sich erst hinter der Netzhaut.

Kurzsichtigkeit: Das Auge ist zu lang. Parallele Lichtstrahlen werden vor der Netzhaut vereinigt. Der Fernpunkt liegt im Endlichen statt im Unendlichen.

Kamera
Lichtstärke (Helligkeit): H = ({d} over {f})^2 = q^2 [W/m2]	Lichtstrom: I sim d^2
Schärfentiefe: {1} over {g} = {1} over {g_0} +- {u} over {q cdot f^2} [1/m]	Helligkeit: H sim {I} over {B^2} sim {d^2} over {f^2}
Bildgrösse: B = {f} over {g-f} cdot G [m]
Öffnungsverhältnis: Z = {1} over {q} = {d} over {f} [1]
q = Blendenzahl
d = Durchmesser Eintrittspupille [m]
u = Unschärfenkreis-Durchmesser [m]
Lupe
Vergrösserung: V = { tan(ε) } over {tan(ε_0)} = {s} over {f} [1]

tan(ε_0) = {G} over {s} ε0 = Sehwinkel ohne Lupe
tan(ε) = {G} over {f} ε = Sehwinkel mit Lupe
V = {s} over {f}
Mikroskop
Vergrösserung: V = { tan(ε) } over {tan(ε_0)} = B over G s over f_2 = b_1 over g_1 s over f_2 V = %DELTA over f_1 s over f_2 [1]

Fernrohr
Vergrösserung: V = { tan(ε) } over {tan(ε')} = f_1 over f_2 [1]

Farbenlehre
Subtraktiv	Additiv

Schwingungen
# Freie Schwingung
Definition
Schwingungsarten:
- Freie Schwingung
- Erzwungene Schwingung
- Selbsterregte Schwingung
Allgemeines
Frequenz: f = 1 over T [1/s]	Kreisfrequenz: %omega = 2 %pi f

Translationsbewegung / Linear	Rotationsbewegung / Drehung
Kraft: F = m cdot a	Massenträgheitsmomemt: M = J cdot a

Harmonische Schwingung
Periode: T = {2 %pi} over {ω} [s]
A : Amplitude [1]
ω : Kreisfrequenz [1/s]
t : Zeit [s]
φ : Phasenverschiebung [rad]

Auslenkung / schwingende Grösse: y(t) = A cdot sin(%omega cdot t + φ) [m]
Geschwindigkeit: v(t) = dot y = A %omega_0 cos(%omega_0 cdot t) [m/s]
Beschleunigung: a(t) = ddot y = -A %omega_0^2 sin(%omega_0 cdot t) [m/s2]

Federpendel
F_1 = - F_{10} - c_1 cdot y = - F_0 - c cdot y
F_2 = F_{20} - c_2 cdot y = F_0 - c cdot y
F_{RES} = -c cdot y(t) = F_1 + F_2
m cdot ddot y + c cdot y = 0

Periode: T = 2 %pi sqrt{m over c} = {2 %pi} over {%omega_0} [s]	Mit Federmasse: T = 2 %pi sqrt{{m + m_F over 3} over c} [s]
Beschleunigung: a(t) = -left ( c over m right ) cdot y(t) [m/s²]
Auslenkung: y(t) = A cdot sin(%omega_0 cdot t + φ) [m]	Kreisfrequenz: %omega_0 = sqrt{c over m} [1/s]
Drehpendel (Torsionspendel)
Drehmoment: M = -c cdot φ(t) J cdot ÿ + c cdot φ = 0
Massenträgheitsmoment: J = J_s + 2 cdot m cdot l^2
Kreisfrequenz: %omega = sqrt{c over J}
Periode: T = 2 cdot %pi cdot sqrt{J over c}
c : Federkonstante [N/m]
J : Massenträgheitmoment [kg/m²]

Schwerependel
Drehmoment: M = l codt m cdot g sin(φ)
Massenträgheitsmoment: J = J_s + m cdot l^2 = 0 + m cdot l^2
Kreisfrequenz: %omega_0 = sqrt{g over l}
Periode: T = 2 cdot %pi cdot sqrt{l over g}

l cdot ÿ + g cdot sin(φ) = 0
l cdot ÿ + g cdot φ = 0